## Slide 1: Despacho Econômico Hidrotérmico
Solução PDD, PDEI e PNL em MATLAB

## Slide 2: Formulação básica do problema
k - produtividade específica [MWmédios/m³/s/m]
- o polinômio da cota de montante [m]
- o polinômio da cota de jusante [m]
– coeficiente de conversão de m³/s para hm³ [hm³/m³/s]
g(t) – geração termelétrica em t [MWmédios]
p(t) – geração hidrelétrica em t [MWmédios]
d(t) – demanda em t [MWmédios]
y(t) – vazão afluente em t [m³/s]
x(t) – volume armazenado no reservatório em t [hm³]
c(t) – função custo termelétrico [R$]

## Slide 3: Como obter dados para elaborar um estudo?
http://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-ons/procedimentos-de-rede/vigentes

## Slide 4: Como obter dados para elaborar um estudo?
.
.
.
Módulo 7 – Planejamento da Operação Energética

## Slide 5: Como obter dados para elaborar um estudo?
https://www.ccee.org.br/

## Slide 6: Como obter dados para elaborar um estudo?
http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2013/086/documento/manualusuario.pdf

## Slide 7: Como obter dados para elaborar um estudo?

## Slide 8: Como obter dados para elaborar um estudo?

## Slide 9: Programação Dinâmica
Metodologia de otimização que resulta em uma estratégia ótima para cada estado do processo (política)
“Uma estratégia ótima apresenta a propriedade segundo a qual, a despeito das decisões tomadas para se atingir um estado particular num certo estágio, as decisões restantes a partir deste estado devem constituir uma estratégia ótima.”
- Richard Bellman, 1957

## Slide 10: Programação Dinâmica Determinística
Implementação do algoritmo:
  Escolha pelo método backward
  Discretização do volume do reservatório
  Cada estado t compara o custo de transição de estado para o estado t+1. Encontrado o menor custo, são atualizadas demais variáveis de estado
t
t+1
q(t)
y(t)
c*
c*
c*

## Slide 11: Programação Dinâmica Determinística
Implementação do algoritmo:
  Problema da discretização dos controles durante cálculo da política
  Problema do controle adotado exceder a demanda
t
t+1
q(t)
y(t)

## Slide 12: Programação Dinâmica Determinística
Implementação do algoritmo:
  Problema 1, solução adotada:
X=Xmin:Xmax*0.01:Xmax;
defluencia_valida = @(x,x_next,y) y+(x/beta)-(x_next/beta);
.
.
.
defluencia_loop=defluencia_valida(X(i),X(j),y(t));
if(defluencia_loop>qmax)
vert_loop=defluencia_loop-qmax;
q_loop=qmax;
elseif(defluencia_loop<0)
continue %infactivel
else
vert_loop=0;
q_loop=defluencia_loop;
end
t=i
t+1=j
defluencia_valida(x(t),x(t+1),y(t))

## Slide 13: Programação Dinâmica Determinística
Implementação do algoritmo:
  Problema 2, solução adotada:
phi = @(x) a0+a1*x+a2*x^2+a3*x^3+a4*x^4;
theta = @(q) b0+b1*q+b2*q^2+b3*q^3+b4*q^4;
prod = @(x,q) k*q*(phi(x)-theta(q));
.
.
.
g_loop=d(t)-prod(X(i),q_loop);
while g_loop<0
  q_loop=q_loop-q_loop*0.01;
  g_loop=d(t)-prod(X(i),q_loop);
  vert_loop=defluencia_loop-q_loop;
end
t=i
t+1=j
defluencia_loop(x(t),x(t+1),y(t))

## Slide 14: Programação Dinâmica Determinística
Implementação do algoritmo:
  Decisão da política ótima para o estado
  Armazenamento das tabelas de decisão
t=i
t+1=j
q(t)
y(t)
c*
c*
c*
custo_loop=custo(g_loop);
if(custo_loop+c(j,t+1)<c(i,t))
  c(i,t)=custo_loop+c(j,t+1);
  q(i,t)=q_loop;
  vertimento(i,t)=vert_loop;
  g(i,t)=g_loop;
end

## Slide 15: Programação Dinâmica Determinística

## Slide 16: Resultado Política PDD (72 meses: t_exec~15s)

## Slide 17: Resultado Política PDD (72 meses: t_exec~15s)

## Slide 18: Simulação PDD – Afluência Histórica

## Slide 19: Simulação PDD – Afluência Histórica

## Slide 20: Simulação PDD – Afluência Histórica
 | PDD MATLAB | PDD HydroLab | Desvio [%]
Produtividade [MWmed/m³/s] | 0,8016 | 0,7911 | +1,32
Geração Hidraulica [MWmed] | 718.783 | 711.099 | +1,08
Vertimento [m³/s] | 1025 | 42019 | -97,56
Custo [bi R$] | 9,116 | 9,299 | -1,96

## Slide 21: Programação Dinâmica Estocástica
Implementação do algoritmo:
  Escolha pelo método backward
  Discretização do volume do reservatório
  Discretização da turbinagem
  Discretização da vazão afluente
t
t+1
q(t,j)
y(t,k)
.
.
.
fdp(y)

## Slide 22: Programação Dinâmica Estocástica
Implementação do algoritmo:
  Problema de encontrar uma a fdp(y) adequada
  Problema em remover estados infactíveis durante iterações
  Problema em acoplar o custo do estado t+1 ao t devido a discretização de estados
t
t+1
q(t,j)
y(t,k)
.
.
.
fdp(y)

## Slide 23: Programação Dinâmica Estocástica
Implementação do algoritmo:
  Problema 1, solução adotada:

## Slide 24: Programação Dinâmica Estocástica
Implementação do algoritmo:
  Problema 1, solução adotada:
  HydroLab HydroProgDin (janeiro):
fdp(y)
edges=0:500:4000;
for pos_mes=1:1:12
[N,edges] = histcounts(Y_DATA(:,pos_mes), edges);
prob(pos_mes,:)=N/length(Y_DATA(:,pos_mes));
end
y_edges=250:500:3750;

## Slide 25: Programação Dinâmica Estocástica
Implementação do algoritmo:
  Problema 2, solução adotada:
X=Xmin:Xmax*0.01:Xmax;
Q=qmin:qmax*0.01:qmax;
.
.
.
for i=1:length(X) %i=estado no estágio atual (x)
for j=1:length(Q) %j=estado no estagio atual (q)
flag_infactivel=0;
g_loop=d(t)-prod(X(i),Q(j));
if g_loop<0
continue; %infactivel
end
      .
      .
      .
for k=1:1:length(y_edges)
X_state=x_next(X(i),y_edges(k),Q(j));
if X_state < Xmin
flag_infactivel=1;
break; %infactivel
end
      .
      .
      .
end
if(custo_state<c(i,t) && flag_infactivel==0)
c(i,t)=custo_state;
q(i,t)=Q(j);
g(i,t)=g_loop;
end
      .
      .
      .

## Slide 26: Programação Dinâmica Estocástica
Implementação do algoritmo:
  Problema 3, solução adotada:
[val,idx]=min(abs(X-X_state));
custo_state=custo_state+c(idx,t+1)*prob(mes,k);
t
t+1
q(t,j)
y(t,k)
.
.
.
c*=?

## Slide 27: Resultado Política PDEI (120 meses: t_exec~3,5min)

## Slide 28: Simulação PDEI – Afluência Histórica

## Slide 29: Simulação PDEI – Afluência Histórica

## Slide 30: Simulação PDEI – Afluência Histórica
 | PDEI MATLAB | PDEI HydroLab | Desvio [%]
Produtividade [MWmed/m³/s] | 0,7896 | 0,7803 | +1,19
Geração Hidraulica [MWmed] | 720.805 | 710.814 | +1,40
Vertimento [m³/s] | 41911 | 31630 | +32,5
Custo [bi R$] | 8,978 | 9,273 | -3,18

## Slide 31: Programação Não Linear
Resolução de um problema de otimização em que as restrições ou a função objetivo são não lineares.
Solver MATLAB
Algoritmos de otimização disponíveis
'interior-point' (default)
'sqp'
'active-set'
x = fmincon(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options)

## Slide 32: Programação Não Linear
Testes para escolha do algoritmo
  Regime permanente horizonte 72 meses
  MLT 1931-2018
  Resultados idênticos
 | Tempo médio de execução (convergir) [s] | Expectativa de tempo simulação 1056 meses
interior-point | 60,408 | 17,6h
sqp | 25,612 | 7,33h
active-set | 30,955 | 9,07h

## Slide 33: Resultado Política – Comparção PDDxPNL

## Slide 34: Programação Não Linear
Problema para implementação do algoritmo para afluência histórica:
  Programação não linear não retorna tabelas de decisão das variáveis de estado
  Necessidade de resolver o problema de otimização para cada nova iteração da afluência histórica para o horizonte de convergência de regime permanente (72 meses +)

## Slide 35: Programação Não Linear
Implementação do algoritmo:
mes=1;
for i=1:1:T_HISTORICO
%===============DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS======================
  y=[Y_MLT Y_MLT Y_MLT Y_MLT];
  y=y(mes:end);
  T=length(y);
  X_otimo=zeros(1,T);
  Q_otimo=zeros(1,T);
  G_otimo=zeros(1,T);
  Vertimento_otimo=zeros(1,T);
x=[X_otimo Q_otimo G_otimo Vertimento_otimo];
.
.
.
  mes=mes+1;
  if(mes>12)
  mes=1;
  end
end

## Slide 36: Programação Não Linear
Implementação do algoritmo:
%===============DEFINIÇÃO DE LIMITES========================
lb = [Xmin*ones(1,T) qmin*ones(1,T) zeros(1,T) zeros(1,T)];
ub = [Xmax*ones(1,T) qmax*ones(1,T) 1312*ones(1,T) 9999*ones(1,T)];
%===========DEFINIÇÃO DE RESTRIÇÕES LINEARES================
Aeq=zeros(T+1,4*T); %T restrições de transição de estado e 1 de condição inicial
beq=zeros(T+1,1);
%x(t+1)-x(t)+beta*q(t)+beta*v(t)=beta*y(t) transição de estado
for t=1:1:T
Aeq(t,t+1)=1; %x(t+1)
Aeq(t,t)=-1; %x(t)
Aeq(t,t+T)=beta; %q(t)
Aeq(t,t+3*T)=beta; %vertimento(t)
beq(t,1)=beta*y(t); %y(t)
end
%X(t=1)=Xmax estado inicial
Aeq(T+1,1)=1;
beq(T+1,1)=X_otimo(i);
A = [];
b = [];

## Slide 37: Programação Não Linear
Implementação do algoritmo:
  .
  .
  .
%restrições não lineares igualdades
ceq=zeros(1,T);
for t=1:1:T
  ceq(t)=x(t+2*T)+k*x(t+T)*(a0+a1*x(t)+a2*(x(t)^2)+a3*(x(t)^3)+a4*(x(t)^4)-b0-b1*x(t+T)-b2*(x(t+T)^2)-b3*(x(t+T)^3)-b4*(x(t+T)^4))-d;
end
%restrições não lineares desigualdades
c = []; %<=0
  .
  .
  .
  %Função objetivo
  J=@(x) 0.02*sum(x(2*T+1:3*T).^2);

## Slide 38: Programação Não Linear
Implementação do algoritmo:
options = optimset('MaxFunEvals', 99999, 'MaxIter', 999, 'Algorithm','interior-point'); %necessário aumentar o numero de iterações do default (400) para convergir
[X,fval,ef,output,lambda] = fmincon(J,x,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlincon,options);

## Slide 39: Simulação PNL – Afluência Histórica (1056 meses: t_exec~3,5h)

## Slide 40: Simulação PNL – Afluência Histórica (1056 meses: t_exec~3,5h)

## Slide 41: Simulação PNL – Afluência Histórica
 | PNL MATLAB | PDD HydroLab | Desvio [%]
Produtividade [MWmed/m³/s] | 0,8264 | 0,7911 | +4,46
Geração Hidraulica [MWmed] | 705.690 | 711.099 | -0,76
Vertimento [m³/s] | 860 | 42019 | -97,95
Custo [bi R$] | 10,325 | 9,299 | +11,03

## Slide 42: Conclusões

## Slide 43: Conclusões
 | OPP | PNL MATLAB | PDD MATLAB | PDEI MATLAB | PDD HydroLab | PDEI HydroLab
Produtividade [MWmed/m³/s] | 0,8004 | 0,8264 | 0,8016 | 0,7896 | 0,7911 | 0,7803
Geração Hidraulica [MWmed] | 761.400 | 705.690 | 718.783 | 720.805 | 711.099 | 710.814
Vertimento [m³/s] | 16483 | 860 | 1025 | 41911 | 42019 | 31630
Custo [bi R$] | 7,9650 | 10,325 | 9,116 | 8,978 | 9,299 | 9,273

## Slide 44: Conclusões
PNL discrepante das demais soluções devido horizonte de regime permanente adotado
Soluções apresentadas, dados de entrada e saída estão disponíveis em:
  https://github.com/FilipeSO/dynamic-programming-hydrothermal-scheduling
  https://github.com/FilipeSO/non-linear-programming-hydrothermal-scheduling
 | Tempo de cálculo das tabelas de decisão [s]
PNL MATLAB | 1-estado:20~60s
PDD MATLAB | 15,206
PDEI MATLAB | 210,552
PDD HydroLab | 0,83
PDEI HydroLab | 65,38

## Slide 45: Trabalho Futuro
Adaptar entrada de dados para modelo de subsistemas do NEWAVE (sistema hidráulico equivalente)
Interpretar algoritmo de geração de energias afluentes
Comparar resultados com cálculo da função de custo futuro (cortes.dat cortesh.dat)

## Slide 46: Despacho Econômico Hidrotérmico
Solução PDD, PDEI e PNL em MATLAB
Filipe Salles de Oliveira
fsaolive@gmail.com